# YAYIM, DEĞİŞİKLİK VE DAĞITIM SAYFASI

| Değişen Sayfa | Tarih | Değişiklik | Değişikliğin Sahibi |
| --- | --- | --- | --- |

| Revizyon | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | DAĞITIM LİSTESİ | DAĞ.TARİHİ | İMZA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sayfa 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- TALİMAT DETAYI

Üretim Alanında elektrikle yapılan çalışmalarda aşağıdaki kurallara uyulacaktır;

Üretim alanındaki her türlü elektrik bakım, onarım, ekleme, değiştirme, montaj işleri yetkili elektrik Teknikerleri tarafından yapılacaktır.

Herhangi bir elektrik arızası veya kesintisi, sigorta atması dahil olmak üzere yetkili olmayan kimselerce el sürülmeden, durum derhal Elektrik Teknikerlerine bildirilecektir. Elektrik Teknikerlerinin işine karışmak kesinlikle yasaktır.

Üretim alanı içinde bütün sabit tesisler, makine, tezgâh ve elektrik tesisatı topraklanacaktır.

Topraklama hattına kimse zarar vermeyecektir.

Makine ve el aletlerinde veya tesisatta bir arıza olduğunda kumanda düğmesi kapatılarak,
Elektrik Teknikerlerine haber verilecektir.

Tüm elektrik dağıtım ve sigorta tablolarının kapakları kapalı olacak ve Elektrik Teknikerleri dışında kimse açmayacaktır.

Kalitesiz fiş, priz ve malzeme kullanılmayacaktır.

Elektrik dağıtım tablosu önüne ahşap ızgara veya kauçuk paspas konulacaktır.

Elektrik iletkenlerinin ve araçlarının yalıtılmış kısımları korunacak yalıtımı bozulmuş iletken ve araçlar derhal Elektrik Teknikerlerine bildirilecektir.

Seyyar iletkenler mekanik etkilere karşı Elektrik Teknikerleri tarafından korunacak, yerlerde gelişi güzel bulunmaları önlenecektir.

Elektrik Teknikerleri elektrikle ilgili her türlü çalışmada elektriğe dayanıklı özel takım ve araçlar kullanacaklar, ellerinde lastik eldiven, ayaklarında anti statik ayakkabı olacaktır.

Bu talimatın uygulanması sonucu oluşacak kayıtlar, Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre muhafaza edilecektir.

Elektrik işlerinde İş Güvenliği Talimatına uyulacaktır.