# YAYIM, DAĞITIM SAYFASI

| DAĞITIM LİSTESİ | DAĞ.TARİHİ | İMZA |
| --- | --- | --- |

TALİMAT DETAYI

- Merdivenlerin kullanım talimatı dikkatle incelenmelidir.

- Çalışılacak alanda havai enerji nakil hatlarının olup olmadığını kontrol edilmelidir. Enerji nakil hatlarına yakın noktalarda metal merdiven kullanmaktan kaçının ve nakil hattının elektriğinin kesilmiş olduğundan emin olunmalıdır.

- Merdivenleri kullanmadan önce mutlaka kontrolden geçirilmelidir. Hasarlı basamaklar, bağlantı noktaları varsa onarılmasını sağlanmalıdır.

- Kaygan zeminlerde ve basamaklı yerlerde merdivenler kullanılmamalı uygun zemin şartları sağlandıktan sonra kullanılmalıdır. Sadece sabit ve düz zeminlerde merdiven kullanılmalıdır.

- Destek ayaklı üçgen merdivenlerin kullanımı tercih edilmelidir.

- Merdivenlerin en üst basamakları kullanılmak üzere üretilmemişse kullanılmamalıdır.

- Merdivenin yer değiştirme işlemi üzerinde çalışan varken veya üzerinde malzeme varken kesinlikle yapılmamalıdır.

- Merdiven kullanma alanına doğru açıyla yerleştirilmelidir. Merdiven boyunun ¼ oranında açıyla yerleştirilmesi gerekmektedir.

- Yüksek bir alana ulaşmak için kullanılan merdivenlerde destek noktası üzerinde en az üç basamaklık mesafe bırakılmalıdır ve bu basamaklara çıkılmamalıdır.

- Diğer iş faaliyetlerinin olduğu bir alanda merdivenle çalışma yapılacaksa çalışma alanı bariyerle sınırlandırılarak güvenli alan yaratılmalıdır.

- Uzatma aparatlı merdivenlerde kilit noktaları mutlaka kontrol edilmeli ve düzgün çalıştığından emin olunmalıdır.

- Merdivenlerin taşıma kapasitesi kontrol edilerek uygun merdiven kullanılmalı ve taşıma kapasitesini aşacak çalışmalardan kaçınılmalıdır.