# YAYIM, DAĞITIM SAYFASI

| DAĞITIM LİSTESİ | DAĞ.TARİHİ | İMZA |
| --- | --- | --- |

TALİMAT DETAYI

- Kalorifer Kazanlarını Ateşlemeden Önce Yapılacak İşler

  - Kalorifer ateşçisi kazanı yakmadan önce ; alev borularının , duman borularının ve küllüğün 	temiz olmasına dikkat etmelidir.  Izgara arasındaki kül ve curufu şiş ile temizlemelidir.

  - Kazan suyunun tam olup olmadığını kontrol etmelidir. Su dolu ise hidrometrenin siyah ibresi 	kırmızı ibrenin üzerinde bulunur.

  - Su eksik ise  kazan doldurma ve boşaltma musluğundan su ile doldurulur. Haberci borusundan 	su gelmeğe başladığında  su doldurma işlemine son verilir Su kaçağı olup olmadığı kontrol edilir.

  - Bütün vanaların  (bay – pas  vanası hariç) açık olmasına  dikkat edilmelidir.

B )       Kömürle Yakılacak  Kalorifer Kazanlarının Yakılması

- Kazan ızgarasının üzerine ince talaş ve odun parçaları atılır ve       yakılır, üzerine odun atılır. Odun yandıktan sonra korlar ızgaranın  her tarafına  eşit olarak dağıtılır. Bunun üzerine mümkünse iri taneli kömür atılır. Bunlar yanarken sıcaklık termometrede 35 – 40 dereceye çıktığında  su devir daim pompası çalıştırılır.

- Kömürler  yandıktan sonra  en fazla bir saatte yanacak miktarda kömür atılır. Ocak kapağı kapatılır, küllük ve hava kapakları açılır.

- Bu kapaklar kömürün yanışına göre açıklıkları ayarlanır.

- Kömür kalınlığı ızgara üzerinde eşit olmalıdır.

- Ocak içinde yanan kömürün rengi turuncu alev  uçları  sarı olmalıdır. Bacadan çıkan duman  mat olmalıdır.

- Dış hava sıcaklığı ne olursa olsu kazan suyu sıcaklığı  90 derece üzerine  çıkarılmaz.Çatlama tehlikesi olduğu için kazana ıslak,karlı ve donmuş kömür atılmaz.

- Kömür karıştırıldığı zaman baca damperi iyice açılır.

- Suyun  sıcaklığı  fazla yükselmişse düşürmek için baca damperi ¼ oranında açılır. Ayıca  kömürün üzerine kömür tozu serpiştirilir.

- Küllük ve hava kapakları çok açık olursa kömürün yanışı çok hızlı olur. Az açık olursa veya 	 kapalı olursa kömür söner, bacadan siyah duman yükselir. Kazan  kapağı sadece kömür     atılacağı veya ateş düzenleneceği zaman  açılır.

- Kül ve curuflar  kazandan  alındıktan sonra belirli bir uzaklığa taşınmalıdır.

- Kömür stoku  kazandan mümkün olduğu kadar uzağa taşınmalıdır.

- Haberci borusunun ağzına kesinlikle musluk veya boru takılmaz.

- Kazan işletmeye alındığında muhakkak görevli nezaretinde yakılmalıdır.

- Tüm göstergeler hassas çalışmalıdır. Kazan boruları su sızdırıyorsa derhal söndürülmelidir.

- Kazana su , kazan suyu sıcaklığı 40 derecenin altına düştükten sonra dolum yapılmalıdır.   ( çatlama meydana gelmemesi için)

- Su devir daim pompalarının   1 tanesi çalıştırılır, diğeri yedek bekletilir.

- Kazan  faaliyette iken  hiç  bir  şekilde boru, vana  gibi elamanların tamiri yapılmaz. Oksijen  tüpleri, tamirat yapılırken kazan dairesinin dışında tutulur.

- Kazan dairesinde yanıcı maddeye uygun söndürücüler bulunur.

- Gece ısınacak bir bölme varsa  bay – pas vanası açılır.

- Kazan dairesi her zaman temiz, kuru ve aydınlık tutulur.

- Kazan dairesinde  ilk yardım çantası bulundurulur.

23-        Kazan dairesinde hiçbir şekilde yanıcı madde bulundurulmaz ve açık ateş  yakılmaz.